## Slide 1: Chapter 4: Software Testing
Học viên: Ngô Thế Hải Anh
Phạm Văn Thiện
Nguyễn Anh Tuấn
Giảng viên: TS. Trương Anh Hoàng

## Slide 2
Giới thiệu
Kiểm thử phần mềm cơ bản
Mức độ kiểm thử
Kỹ thuật kiểm thử
Các phép đo liên quan đến kiểm thử
Quy trình kiểm thử
Công cụ phần mềm kiểm thử

## Slide 3: Giới thiệu
Kiểm thử phần mềm bao gồm việc kiểm chứng động (dynamic), đó là một chương trình cung cấp các hành vi dự kiến trên một tập hữu hạn các trường hợp thử nghiệm, phù hợp được lựa chọn từ các miền thực hiện thường là vô hạn.
Các vấn đề quan trọng trong việc mô tả các kiến thức kiểm thử phần mềm:
Dynamic
Finite
Selected
Expected
Notes: Kiểm thử phần mềm bao gồm việc kiểm chứng động (dynamic), đó là một chương trình cung cấp các hành vi dự kiến trên một tập hữu hạn các trường hợp thử nghiệm, phù hợp được lựa chọn từ các miền thực hiện thường là vô hạn.
Các vấn đề quan trọng trong việc mô tả các kiến thức kiểm thử phần mềm (KA):
Dynamic: Thuật ngữ này có nghĩa là kiểm thử luôn luôn bao gồm thực thi chương trình khi lựa chọn đầu vào (input). Để được chính xác, giá trị đầu vào đơn (alone) không phải lúc nào cũng đủ để xác định 1 bài test, vì một hệ thống không xác định phức tạp có thể phản ứng với các đầu vào cùng với các hành vi khác nhau, tùy thuộc vào trạng thái hệ thống. Tuy nhiên trong KA này, thuật ngữ đầu vào sẽ phải được duy trì, với quy ước bao hàm rằng ý nghĩa của nó cũng bao gồm một trạng thái đầu vào quy định trong những trường hợp quan trọng. Các kỹ thuật tĩnh khác nhau và bổ trợ cho kiểm thử động. Các kỹ thuật tĩnh được bao gồm trong Software Quality KA. Điều đáng chú ý là thuật ngữ không thống nhất giữa các cộng đồng khác nhau và một số sử dụng thuật ngữ “kiểm thử” trong mối liên hệ với các kỹ thuật tĩnh.
- Finite: Ngay cả trong các chương trình đơn giản, rất nhiều trường hợp kiểm thử về mặt lý thuyết được kiểm tra toàn diện có thể yêu cầu nhiều tháng hoặc nhiều năm để thực hiện. Đó là lý do tại sao trong thực tế, một tập đầy đủ các kiểm thử nhìn chung có thể là vô hạn, và kiểm thử được tiến hành trên một tập hợp tất cả các kiểm thử có khả thi, có thể được xác định theo các tiêu chí rủi ro và ưu tiên. Kiểm thử luôn bao hàm sự cân bằng giữa các tài nguyên hạn chế và tiến độ trên một mặt và yêu cầu kiểm thử vốn dĩ không giới hạn trên các mặt khác.
- Selected: Nhiều đề xuất kiểm thử khác nhau về cơ bản là cách một tập kiểm thử được lựa chọn, và các kỹ sư phần mềm phải được nhận thức rằng các tiêu chí lựa chọn khác nhau có thể mang lại mức độ khác nhau về tính hiệu quả. Làm thế nào để xác định các tiêu chí lựa chọn phù hợp nhất trong điều kiện nhất định là một vấn đề phức tạp; trong thực tế, các kỹ thuật phân tích rủi ro và chuyên môn công nghệ phần mềm được áp dụng.
- Expected: Phải có khả năng, mặc dù không phải lúc nào cũng dễ dàng, để quyết định xem các kết quả quan sát của chương trình thử nghiệm được chấp nhận hay không; nếu không, các nỗ lực thử nghiệm là vô ích. Các hành vi quan sát có thể được so sánh với nhu cầu của người sử dụng (thường được gọi là thử nghiệm để xác nhận), chống lại một đặc điểm kỹ thuật (thử nghiệm để xác minh), hoặc, có lẽ, đối với các hành vi được mong đợi từ các yêu cầu bao hàm hoặc mong đợi (xem thử nghiệm Chấp nhận trong các yêu cầu phần mềm KA ).
Trong những năm gần đây, kiểm thử không còn được coi là một hoạt động mà chỉ bắt đầu sau khi giai đoạn coding được hoàn thành với mục đích hạn chế của việc phát hiện lỗi. Kiểm thử phần mềm trở nên phổ biến trong suốt quá trình phát triển và bảo trì. Kế hoạch kiểm thử phần mềm nên bắt đầu với giai đoạn đầu của quy trình yêu cầu phần mềm, các kế hoạch và quy trình thử nghiệm phải được phát triển một cách có hệ thống và liên tục - và có thể tinh chế - như tiến hành phát triển phần mềm. Những hoạt động lập kế hoạch kiểm thử và thử nghiệm thiết kế cung cấp các đầu vào hữu ích cho các nhà thiết kế phần mềm và giúp họ làm nổi bật những khuyết điểm, thiết sót.
Đối với nhiều tổ chức, phương pháp tiếp cận đến chất lượng phần mềm là một trong những sự ngăn chặn: tức là ngăn chặn vấn đề tốt hơn là sửa chữa chúng. Kiểm thử có thể được nhìn thấy, sau đó, được dùng như một phương tiện để cung cấp thông tin về các tính năng và chất lượng các thuộc tính của phần mềm và cũng để xác định lỗi trong những trường hợp ngăn chặn lỗi không có hiệu quả. Sự thật hiển nhiên là phần mềm có thể chứa lỗi, thậm chí sau khi hoàn thành việc kiểm thử bao quát. Các lỗi phần mềm có sau đó sẽ được giải quyết bằng bảo trì sửa chữa. Mục bảo trì phần mềm có trong phần Software Mainteance KA (chương 5).
Trong Kỹ thuật quản lý chất lượng phần mềm, được phân loại thành 2 kỹ thuật đáng chú ý là Tĩnh (không thực thi mã) và động (thực thi mã). KA này tập trung và các kỹ thuật động. Kiểm thử phần mềm cũng có liên quan đến xây dựng phần mềm.

## Slide 4: Breakdown of Topics for Software Testing
Notes: Kiểm thử phần mềm cơ bản
Mức độ kiểm thử
Công nghệ kiểm thử
Các biện pháp liên quan đến kiểm thử
Quy trình kiểm thử
Công cụ phần mềm kiểm thử

## Slide 5: 1. Kiểm thử phần mềm cơ bản
1.1. Thuật ngữ liên quan đến kiểm thử
1.1.1. Định nghĩa về kiểm thử và thuật ngữ liên quan
1.1.2. Lỗi và chịu lỗi
1.2. Các vấn đề chính
1.2.1. Tiêu chí lựa chọn kiểm thử/Kiểm tra mức độ đầy đủ tiêu chí
1.2.2. Hiệu quả kiểm thử/Mục tiêu kiểm thử
Notes: 1.1.1. Định nghĩa về kiểm thử và thuật ngữ liên quan
Kiểm thử phần mềm là một cuộc kiểm tra được tiến hành để cung cấp cho các bên liên quan thông tin về chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ được kiểm thử. Kiểm thử có thể cung cấp cho doanh nghiệp một quan điểm, một cách nhìn độc lập về phần mềm để từ đó cho phép đánh giá và thấu hiểu được những rủi ro trong quá trình triển khai phần mềm.
1.2.1. Tiêu chí lựa chọn kiểm thử/Kiểm tra mức độ đầy đủ tiêu chí
Tiêu chí lựa chọn thử nghiệm có nghĩa là lựa chọn trường hợp kiểm thử hoặc xác định một tập các trường hợp kiểm thử là đủ cho một mục đích cụ thể.
1.2.2. Hiệu quả kiểm thử/Mục tiêu kiểm thử
Hiệu quả kiểm thử được xác định bằng cách phân tích một tập hợp các chương trình thực thi. Lựa chọn kiểm thử được thực hiện có thể được hướng dẫn bởi các mục tiêu khác nhau.

## Slide 6: 1. Kiểm thử phần mềm cơ bản
1.2.3. Kiểm thử phát hiện khiếm khuyết
1.2.4. Các vấn đề về Oracle
1.2.5. Giới hạn lý thuyết và thực tiễn của kiểm thử
1.2.6. Vấn đề về đường dẫn không khả thi
1.2.7. Khả năng kiểm thử
1.3. Mối quan hệ của kiểm thử với các hoạt động khác
Notes: 1.2.3. Kiểm thử phát hiện khiếm khuyết
Phát hiện lỗi hoặc những khiếm khuyết của phần mềm để thấy được ứng xử của nó có chính xác hoặc phù hợp với tài liệu đặc tả của nó hay không. Về mặt lý thuyết, chúng ta phải kiểm thử hệ thống một cách cặn kẽ thì mới khẳng định được chương trình không còn khiếm khuyết. Tuy nhiên, trong thực tế không thể kiểm thử một cách cặn kẽ được.
1.2.4. Các vấn đề về Oracle
Oracle là bất kỳ người hoặc máy móc dùng để quyết định xem liệu một chương trình có thực hiện một cách chính xác trong một thử nghiệm nhất định và phù hợp kết quả là đạt hoặc thất bại (các nguyên tắc hay cơ chế phát hiện vấn đề). Kiểm thử không thể xác định hoàn toàn được tất cả các lỗi bên trong phần mềm. Thay vào đó, nó so sánh trạng thái và hành vi của sản phẩm với các oracle. Các oracle này có thể bao gồm (nhưng không giới hạn ở) các đặc tả phần mềm, hợp đồng, sản phẩm tương đương, các phiên bản trước của cùng một sản phẩm, phù hợp với mục đích dự kiến nhằm đáp ứng sự kỳ vọng của người dùng, khách hàng, quy định của pháp luật hiện hành và các tiêu chuẩn liên quan khác.
1.2.5. Giới hạn lý thuyết và thực tiễn của kiểm thử
1.2.6. Vấn đề về đường dẫn không khả thi
Đường dẫn không khả thi là các đường dẫn luồng điều khiển không thể được thực thi bởi bất kỳ dữ liệu đầu vào.
1.2.7. Khả năng kiểm thử
Khả năng kiểm thử là mức độ mà một thành phần phần mềm (hệ thống phần mềm, module, tài liệu thiết kế) hỗ trợ kiểm thử trong một bối cảnh kiểm thử nhất định. Nếu khả năng kiểm thử của thành phần phần mềm cao, thì việc tìm kiếm lỗi trong hệ thống (nếu có) bằng việc kiểm thử được dễ dàng hơn.
1.3. Mối quan hệ của kiểm thử với các hoạt động khác
- Kiểm thử vs kỹ thuật quản lý chất lượng phần mềm tĩnh
- Kiểm thử vs Bằng chứng về tính đúng đắn và xác minh hình thức
- Kiểm thử vs Gỡ lỗi
- Kiểm thử vs Xây dựng chương trình

## Slide 7: 2. Mức độ kiểm thử
2.1. Mục tiêu của kiểm thử
2.1.1. Kiểm thử đơn vị
2.1.2. Kiểm thử tích hợp
2.1.3. Kiểm thử hệ thống
Notes: Kiểm thử phần mềm thường được thực hiện ở các cấp độ khác nhau trong suốt quá trình phát triển và bảo trì. Mức có thể được phân biệt dựa trên các đối tượng thử nghiệm, được gọi là các target, hoặc về mục đích, được gọi là các objective (từ cấp thử nghiệm).
2.1. Mục tiêu của kiểm thử (Target of the Test)
Mục tiêu của thử nghiệm có thể khác nhau: một mô-đun duy nhất, một nhóm các mô-đun như (liên quan theo mục đích, sử dụng, hành vi, hoặc cơ cấu), hay toàn hệ thống. Ba giai đoạn thử nghiệm có thể được phân biệt: đơn vị, tích hợp và hệ thống.
2.1.1. Kiểm thử đơn vị
Unit testing đề cập đến các kiểm thử để chứng thực (xác minh - verify) chức năng của một phần riêng biệt của code, thường ở mức hàm (function level). Trong một môi trường hướng đối tượng (object-oriented environment), kiểm thử đơn vị thường được sử dụng ở mức lớp (class) và kiểm thử các đơn vị nhỏ nhất bao gồm các hàm constructor và destructor. Loại kiểm thử này thường được viết bởi các DEV như công việc của họ trong việc code (loại test white-box), để bảo đảm rằng từng hàm riêng biệt hoạt động đúng theo mong muốn. Một hàm có thể có nhiều kiểm thử, để bắt được các trường hợp hoặc các nhánh trong code. Unit testing một mình không thể bảo đảm chức năng của một bộ phận của phần mềm mà là sử dụng để bảo đảm rằng các khối kiến trúc của phần mềm làm việc độc lập với nhau. Unit testing (kiểm thử đơn vị) cũng được gọi là component testing (kiểm thử thành phần).
2.1.2. Kiểm thử tích hợp
Integration testing là một loại kiểm thử phần mềm mà tìm kiếm để kiểm tra các giao diện giữa các thành phần dựa vào thiết kế của phần mềm. Các thành phần phần mềm có thể được tích hợp lại với nhau theo cách lặp đi lặp lại (từng phần nhỏ ghép lại với nhau, rồi ghép tiếp phần nhỏ khác vào nữa, hành động này lặp lại cho đến khi kết hợp toàn bộ phần mềm) hoặc tất cả các thành phần cùng tích hợp một lần (gọi là “big bang”). Thông thường trước đây được xem là một cách làm tốt hơn từ khi nó cho phép các vấn đề về giao diện được xác định vị trí nhanh hơn và cố định. Integration testing làm việc để tìm ra lỗi (defect) trong các giao diện và giao tiếp giữa các thành phần (mô-đun). Các nhóm thành phần phần mềm đã được kiểm thử lớn dần từng bước tương ứng với các yếu tố của thiết kế kiến trúc đã được tích hợp và kiểm thử cho đến khi phần mềm hoạt động như một hệ thống.
2.1.3. Kiểm thử hệ thống
System testing kiểm thử một hệ thống đã được tích hợp hoàn chỉnh để xác minh rằng nó đáp ứng được yêu cầu. Kiểm thử tích hợp hệ thống chứng thực rằng hệ thống đã được tích hợp với các hệ thống bên ngoài hoặc hệ thống thứ ba đã được xác định trong các yêu cầu hệ thống.

## Slide 8: 2. Mức độ kiểm thử
2.2. Mục đích của kiểm thử
2.2.1. Nghiệm thu/Năng lực kiểm thử
2.2.2. Kiểm thử cài đặt
2.2.3. Kiểm thử Alpha và Beta
2.2.4. Độ tin cậy và đánh giá
2.2.5. Kiểm thử hồi quy
2.2.6. Kiểm thử hiệu năng
Notes: 2.2. Mục đích của kiểm thử
Kiểm thử được tiến hành trong bối cảnh mục tiêu cụ thể, trong đó được ghi nhận nhiều hơn hoặc ít hơn một cách rõ ràng và có độ chính xác khác nhau. Trong đó nêu rõ mục đích của kiểm thử một cách chính xác, hỗ trợ về mặt định lượng đo lường và kiểm soát trong quá trình kiểm thử.
Kiểm thử có thể được dùng để xác minh các tính chất khác nhau. Trường hợp kiểm thử có thể được thiết kế để kiểm tra các thông số kỹ thuật chức năng được thực hiện một cách chính xác, hiệu suất, độ tin cậy, khả dụng...
2.2.1. Nghiệm thu/Năng lực kiểm thử
Nghiệm thu/Năng lực kiểm thử xác định một hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn nghiệm thu của nó, thường là bằng cách kiểm tra các hành vi hệ thống mong muốn đối với các yêu cầu của khách hàng.
2.2.2. Kiểm thử cài đặt
Thông thường, sau khi hoàn thành hệ thống và chấp nhận kiểm thử, các phần mềm được xác minh sau khi cài đặt trong môi trường mục tiêu. Cài đặt kiểm thử có thể được xem như là hệ thống thử nghiệm được tiến hành trong môi trường hoạt động cùa cấu hình phần cứng và hoạt động hạn chế khác.
2.2.3. Kiểm thử Alpha và Beta
- Alpha testing là việc kiểm thử hoạt động chức năng thực tế hoặc giả lập do người dùng/khách hàng tiềm năng hoặc một nhóm test độc lập thực hiện tại nơi sản xuất phần mềm. Alpha testing thường dùng cho phần mềm đóng gói sẵn để bán (ví dụ như MS office, window, chương trình diệt virus) là một hình thức kiểm thử chấp nhận nội bộ, trước khi phần mềm được tiến hành kiểm thử beta.
- Beta testing được thực hiện sau alpha testing. Các phiên bản của phần mềm - được biết như là các phiên bản beta – chúng được phát hành tới một số lượng giới hạn khán giả bên ngoài nhóm sản xuất phần mềm. Sản phẩm được phát hành đến một số nhóm người để test nhiều hơn nữa có thể chắc chắn rằng sản phẩm có một số bug. Thỉnh thoảng, các phiên bản beta được phát hành rộng rãi để tăng phạm vi phản hồi từ một lượng người sử dụng tương lai lớn nhất.
2.2.4. Độ tin cậy và đánh giá
Kiểm thử cải thiện độ tin cậy bằng cách xác định và sửa lỗi. Ngoài ra, các biện pháp thống kế về độ tin cậy có thể được bắt nguồn bằng cách tạo ra một cách ngẫu nhiên trường hợp kiểm tra theo hoạt động của phần mềm.
2.2.5. Kiểm thử hồi quy
Tập trung vào việc tìm kiếm lỗi sau khi xảy ra việc thay đổi code. Đặc biệt, nó tìm kiếm theo cách hồi qui (đệ qui) hoặc kiểm tra các bug cũ có bị lại hay không. Hồi qui như vậy xảy bất cứ khi nào mà chức năng phần mềm trước đây làm việc đúng đã ngưng làm việc theo mong đợi. Điển hình, hồi qui xảy ra như là một kết quả không mong muốn của việc thay đổi chương trình, khi phần code của phần mềm mới được phát triển xung độ với code cũ đang có. Phương pháp thông thường của kiểm tra hồi quy là bao gồm việc chạy lại các kiểm thử trước đây và kiểm tra xem có lỗi đã được fixed trước đây bị lỗi lại (bị lại các lỗi cũ đã fixed rồi). Độ sâu của việc kiểm thử phụ thuộc vào các giai đoạn trong quá trình phát hành và rủi ro của các tính năng được thêm vào. Chúng có thể được hoàn thành – vì việc thay đổi đã thêm vào sau bản phát hành hoặc coi nó là mạo hiểm, rất hời hợt, bao gồm các kiểm thử trường hợp đúng (positive) trên từng chức năng – nếu các thay đổi được thêm vào trước khi phát hành hoặc coi nó ít rủi ro. 2.2.6. Kiểm thử hiệu năng
Kiểm thử hiệu năng được thực hiện để xác định hệ thống hoặc hệ thống con thực hiện một khối lượng công việc cụ thể nhanh thế nào. Nó cũng có thể dùng để xác nhận và xác minh những thuộc tính chất lượng khác của hệ thống như là khả năng mở rộng, độ tin cậy và sử dụng tài nguyên. Load testing là khái niệm chủ yếu của việc kiểm thử mà có thể tiếp tục hoạt động ở một mức tải cụ thể, cho dù đó là một lượng lớn dữ liệu hoặc lượng lớn người sử dụng. Cái này gọi chung là khả năng mở rộng của phần mềm. Hoạt động load testing liên quan khi thực hiện hoạt động phi chức năng thường được gọi là kiểm thử sức chịu đựng (độ bền).

## Slide 9: 2. Mức độ kiểm thử
2.2.7. Kiểm thử bảo mật
2.2.8. Kiểm thử stress
2.2.9. Kiểm thử Back-to-back
2.2.10. Kiểm thử phục hồi
2.2.11. Kiểm thử giao diện
2.2.12. Kiểm thử cấu hình
2.2.13. Kiểm thử tính khả dụng và tương tác người máy
Notes: 2.2.7. Kiểm thử bảo mật
Kiểm thử bảo mật tập trung vào việc xác minh rằng phần mềm được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài. Đặc biệt, kiểm thử bảo mật xác minh tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của hệ thống và dữ liệu của nó.
2.2.8. Kiểm thử Stress
Stress testing là một hình thức kiểm thử được sử dụng để xác định tính ổn định của một hệ thống hoặc một thực thể được đưa ra. Nó liên quan đến những kiểm thử vượt quá khả năng bình thường của hệ thống, thường để xác định điểm phá vỡ, để quan sát các kết quả. Stress testing có thể có nghĩa cụ thể hơn trong một số ngành công nghiệp nhất định, như là kiểm thử tính mỏi của vật liệu. 2.2.9. Kiểm thử Back-to-Back (so sánh)
Khi triển khai nhiều phiên bản phần mềm từ cùng một đặc tả. Kiểm thử hộp đen cho các sản phẩm này được thực hiện với cùng ca kiểm thử và cùng các dữ liệu vào. So sánh các kết quả thu được, nếu có khác biệt nghĩa là có sai trong một sản phẩm nào đó.
2.2.10. Kiểm thử phục hồi
Kiểm thử phục hồi nhằm mục đích kiểm tra khả năng khởi động lại của phần mềm sau khi hệ thống bị treo hoặc crash.
2.2.11. Kiểm thử giao diện
Các nhược điểm giao diện rất phổ biến trong các hệ thống phức tạp. Kiểm thử giao diện nhằm xác minh các thành phần giao diện chính xác để cung cấp những trao đổi chính xác của dữ liệu và kiểm soát thông tin. Thông thường các trường hợp thử nghiệm được tạo ra từ các đặc tả giao diện. Mục tiêu cụ thể của thử nghiệm giao diện là để mô phỏng việc sử dụng các API của các ứng dụng của người dùng cuối. Điều này liên quan đến việc tạo ra các thông số của các cuộc gọi API, thiết lập các điều kiện môi trường bên ngoài, và định nghĩa của dữ liệu nội bộ có ảnh hưởng đến các API.
2.2.12. Kiểm thử cấu hình
Trong trường hợp phần mềm được xây dựng để phục vụ người dùng khác nhau, kiểm thử cấu hình dùng để kiểm chứng các phần mềm theo quy định cấu hình khác nhau.
2.2.13. Kiểm thử tính khả dụng và tương tác người - máy
Nhiệm vụ chính của phần này là đánh giá như thế nào là dễ dàng cho người dùng cuối để tìm hiểu và sử dụng phần mềm. Nói chung, nó có thể liên quan đến việc thử nghiệm các chức năng phần mềm hỗ trợ việc sử dụng, tài liệu hướng dẫn nhằm hỗ trợ người sử dụng, và khả năng của hệ thống để phục hồi từ lỗi người sử dụng

## Slide 10: 3.Các kỹ thuật kiểm thử
Dựa trên kinh nghiệm kỹ sư phần mềm
Dựa trên miền đầu vào
Dựa trên mã nguồn
Dựa trên lỗi
Dựa trên việc sử dụng
Dựa trên mô hình
Dựa trên bản chất của ứng dụng
Chọn và kết hợp các kỹ thuật

## Slide 11: 4. Các phép đo liên quan đến kiểm thử
Việc đánh giá chương trình đang kiểm thử
Việc đánh giá các kiểm thử được tiến hành

## Slide 12: 3. Các kỹ thuật kiểm thử
Dựa trên kinh nghiệm và trực giác của kỹ sư phần mềm
  Kiểm thử tùy biến :
    Được sử dụng rộng dãi: kiểm thử tiến hành dựa trên kỹ năng, trực giác và kinh nghiệm của kỹ sư phần mềm
    Hữu ích trong việc định danh các tình huống kiểm thử mà không có được trong các kỹ thuật thông thường
  Kiểm thử thăm dò
    Là hình thức tiến hành đồng thời việc học, thiết kế và kiểm thử
    Không theo kế hoạch trước mà vừa kiểm thử vừa sửa
    Hiệu quả dựa vào hiểu biết của kỹ sư phần mềm: bước chạy của phần mềm, các ứng dụng, môi trường quen thuộc, khả năng và quá trình lỗi, nguy cơ khi tích hợp với các hệ thống khác

## Slide 13: 3. Các kỹ thuật kiểm thử
Kỹ thuật dựa trên miền đầu vào
Phân chia tương đương
  Chia miền đầu vào thành từng tập dựa vào tiêu chuẩn hoặc quan hệ
  Đầu vào đúng sẽ được chấp nhận và xử lý, đầu vào sai sẽ không được chấp nhận và báo lỗi
Kiểm thử theo cặp
  Các tình huống kiểm thử có được từ việc kết hợp giá trị tiêu biểu của mỗi cặp tập hợp biến đầu vào
  Thuộc vào loại kiểm thử tổ hợp
  T-wise: kiểm thử với tất cả khả năng của đầu vào t
Phân tích giá trị biên
  Trường hợp kiểm thử diễn ra trên vùng giá trị biên của miền đầu vào, vùng mà có thể xảy ra nhiều lỗi nhất
Kiểm thử ngẫu nhiên
  Được tiến hành ngẫu nhiên

## Slide 14: 3. Các kỹ thuật kiểm thử
Kỹ thuật dựa trên mã nguồn
  Tiêu chuẩn dựa trên luồng điều khiển
    Tập chung và tất cả các lệnh, tập lệnh trong chương trình
    Thế mạnh là kiểm thử cấu trúc
  Tiêu chuẩn dựa trên luồng dữ liệu
    Luồng điều khiển được chú thích biến của chương trình được định nghĩa, sử dụng và kết thúc
    Thế mạnh là toàn bộ các cấu trúc định nghĩa đều được chạy
    Để giảm số lượng cấu trúc thì chiến lược yêu hơn như định nghĩa tất cả và sử dụng tất cả được thực thi
  Mẫu tham khảo
    Bản vẽ cấu trúc điều khiển của chương trình giúp mường tượng ra kỹ thuật kiểm thử dựa trên mã nguồn

## Slide 15: 3. Các kỹ thuật kiểm thử
Kỹ thuật dựa trên lỗi
  Dự đoán lỗi
    Tình huống kiểm thử được thiết kế bởi kỹ sư phần mềm, kỹ sư phần mềm sẽ cố gắng dự đoán các lỗi có thể gặp với chương trình đó
    Dựa trên lịch sử lỗi của các chương trình trước đó
  Kiểm thử biến dị
    Một bản chỉnh sửa của chương trình sẽ được kiểm thử để tìm sự khác nhau giữa bản gốc và biến dị.
    Biến dị sẽ bị hủy nếu có sự khác biệt so với bản gốc

## Slide 16: 3. Các kỹ thuật kiểm thử
Kỹ thuật dựa trên việc sử dụng
  Hồ sơ hoạt động
    Một môi trường kiểm thử được dựng lên sao cho gần môi trường hoạt động của phần mềm nhất
    Mục tiêu để phỏng đoán độ tin cậy của phần mềm trong hoạt động thật
    Để đạt được kết quả thì đầu vào được gán sơ lược với tần suất như trong thực tế
  Quan sát người dùng
    Dựa vào phản ứng của người dùng với các phần mềm tương ứng
    Có thể thực hiện của bảng trắc nghiệm hoặc phỏng vấn

## Slide 17: 3. Các kỹ thuật kiểm thử
Kỹ thuật kiểm thử dựa trên mô hình
  Bảng quyết định
    Là bảng biểu diễn quan hệ logic giữa điều kiện và hành động
    Tình huống kiểm thử có được dựa trên xem xét điều kiện và hành động
  Máy trạng thái hữu hạn
    Với việc mô hình hóa chương trình như 1 máy hữu hạn thì kiểm thử có thể được chọn phủ các trạng thái và bước chuyển
  Chi tiết hình thức
  Mô hình luồng công việc
    Tập hợp các hành động tạo ra sản phẩm thông qua ứng dụng

## Slide 18: 3. Các kỹ thuật kiểm thử
Kỹ thuật dựa trên bản chất của ứng dụng
  Dựa vào bản chất của từng ứng dụng
  Ví dụ:
    Phần mềm hướng đối tượng
    Ứng dụng web
    Hệ thống thời gian thục ….

## Slide 19: 3. Các kỹ thuật kiểm thử
Chọn và phối hợp các kỹ thuật
  Kết hợp chức năng và cấu trúc
    Kỹ thuật kiểm thử dựa trên mô hình và dựa trên mã nguồn được xem như kiểm thử chức năng và cấu trúc
    Chúng thường bổ sung cho nhau, chúng sử dụng nguồn thông tin khác nhau, và chỉ ra vấn đề khác nhau
  Định sẵn và ngẫu nhiên
    Kiểm thử có thể được thực hiện theo kỹ thuật định sẵn hoặc ngẫu nhiên dựa vào đầu vào dữ liệu

## Slide 20: 4. Phép đo liên quan kiểm thử
Sự đánh giá chương trình đang kiểm thử
  Những phép đo chương trình mà hỗ trợ cho việc lên kế hoạch và thiết kế kiểm thử
    Những phép đo dựa trên kích thước độ lớn của phền mềm hoặc cấu trúc chương trình có thể được dùng để hướng dẫn việc kiểm thử
    Phép đo có cấu trúc bao gồm các phép đo mà xác định tần xuất một module gọi một module khác
  Các loại lỗi, phân loại và thống kê
    Kiểm thử đa dạng trong phép phân loại và sự phân loại lỗi
    Để kiểm thử hiệu quả hơn: biết được lỗi có thể tìm thấy khi kiểm thử và tỉ lệ tương đối lỗi đã từng xảy ra
  Tỉ trọng lỗi
    Một chương trình được kiểm thử có thế được đánh giá bằng tỉ lệ lỗi được phát hiện và kích thước của chương trình

## Slide 21: 4. Phép đo liên quan kiểm thử
Sự đánh giá chương trình đang kiểm thử
  Thử nghiệm cuộc sống, đánh giá sự tin cậy
    Thông qua theo dõi độ tin cậy của phần mềm, số liệu thống kê này có đánh giá sản phẩm phần mềm và quyết định việc kiểm thử có thể được dừng lại hay không
  Mô hình phát triển tin cậy
    Những mô hình này đưa ra dự đoán độ tin cậy dựa trên các lỗi
    Có thể chia là 2 mô hình cụ thể:
      Đếm lỗi: dự đoán số lỗi trong khoảng kiểm thử
      Thời gian gữa các lỗi: dự đoán thời gian giữa các lần có lỗi xảy ra

## Slide 22: 4. Phép đoliên quan kiểm thử
Đánh giá các thử nghiệm được thực hiện
  Các phép phủ hoặc toàn vẹn
    Một số tiêu chí yêu cầu thực hiện các yếu tố trong chương trình
    Để đánh giá tính toàn vẹn của kiểm thử được thực hiện thì kỹ sư sẽ theo dõi các yếu tố được thực hiện để tính toán tỉ lệ bảo phủ
  Lỗi báo trước
    Một số lỗi sẽ được dự báo trước khi kiểm thử
  Điểm biến dị
    Tỉ lệ biến dị bị hủy sẽ đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử
  So sánh và hiệu quả tương đối của các kỹ thuật khác nhau
    Hiệu quả: sổ lượng lần thử để tìm lỗi đầu tiên, tỉ lệ lỗi tìm được khi kiểm thử và tổng số lỗi trong và sau khi kiểm thử
    Dựa vào hiệu quả ta sẽ có phép so sánh các kỹ thuật kiểm thửu